Casa P+M, P: living, hol, baie, bucatarie, debara

M: 3 dormitoare, baie, 2 dressing-uri

Consumatori principali: 2 TV LCD, 2 PC, frigider, masina spalat, fier de calcat,

microunde, prajitor paine, hota, mixer, si alti mici consumatori..Iluminatul se

va realiza cu becuri economice

MYF 4

MYF 4

MYF 6

MYF 6

MYF 2,5 prize

MYF 6

MYF 1,5 iluminat

MYF 2,5 prize

Fig. 2 Interconectare prize, intrerupatoare cu tabloul electric

# Text boxes

SIG. BDP 25A  general

SIG. BP 16A  hota,  frigider, microunde, TV

SIG. BP 16A  centrala termica

Centura de impamantare

SIG. BP 10A  lumini mansarda

SIG. BP 16A  prize camere 2

Tablou electric PARTER

SIG. BP 16A   prize  camere 1

SIG. BDP 25A/30mA general

Tablou electric ETAJ

SIG. BP 16 A living, hol (TV, PC, SAT, etc)

SIG. BP 16A  masina de spalat

SIG. BP 10 A iluminat parter

IMPAMANTARE

Siguranta

Bipolara 32A

TABLOU EL. GENERAL

SIG. BP 6A  iluminat garaj

SIG. BP 16A  priza garaj

Contor energie electrica

FAZA

NUL

Cutie de jonctiune

Prize, intrerupatoare

Tablou electric parter